## Slide 1
Coral Reef AI
Detection + Classification Pipeline
YOLO Stage 3 → MobileNetV4 V3
عرض مبسط لما تم تنفيذه: المشكلة، المدخلات، المخرجات، الـPipeline، وتطورات YOLO و MobileNet
Input
صور / فيديو تحت الماء
YOLO
يحدد أماكن الشعاب
MobileNet
يحدد نوع الشعاب
Output
فيديو annotated + نتائج
Coral Reef AI • 01

## Slide 2
Define Problem — تعريف المشكلة
المطلوب ليس فقط رؤية الشعاب؛ المطلوب تحديد مكانها ونوعها داخل صور وفيديوهات تحت الماء
النظام يجب أن يحل مشكلتين متتاليتين: أين توجد الشعاب؟ ثم ما نوعها؟
Detection Problem
الشعاب صغيرة، متداخلة، وأحيانًا لونها قريب من الخلفية
Classification Problem
بعد تحديد الـBox، نحتاج تحديد النوع من 6 أنواع
Video Problem
البوكس والاسم ممكن يتهزوا بين الفريمات
التحديات الأساسية: ضعف الإضاءة، عكارة المياه، صغر حجم بعض الشعاب، تشابه الأنواع، وتغير شكل الجسم بين الصور والفيديو.
الحقيقة المهمة: لو الـDetector فات كائن، الـClassifier لن يراه من الأساس. لذلك الاختناق الأكبر حاليًا في Detection خصوصًا small/crowded coral.
Coral Reef AI • 02

## Slide 3
Input / Output — المدخلات والمخرجات
صياغة النظام بشكل هندسي بسيط
Input 1
صورة تحت الماء
Input 2
فيديو غواص / كاميرا
Model
Detection + Classification
Output 1
Bounding Boxes حول الشعاب
Output 2
Species Name + Confidence
Output 3
Annotated Video + CSV
النتيجة النهائية: كل مرجانة يظهر عليها مربع + اسم النوع + ثقة الـDetector + ثقة الـClassifier.
Coral Reef AI • 03

## Slide 4
Pipeline — من الصورة إلى القرار
نفس الـPipeline تعمل على الصور وعلى كل Frame في الفيديو
1
Frame / Image
2
YOLO Stage 3
Coral Box
3
+10% Context
Crop
4
MobileNetV4 V3
Species
5
Output
Video/CSV
في التدريب: نعلّم YOLO على الـBoxes ونعلّم MobileNet على Crops من الـGround Truth. في التشغيل: YOLO يعطي الـBoxes وMobileNet يصنف كل Box.
إضافة الـ+10% Context مهمة: لا نقص المرجانة فقط؛ نأخذ حولها سياق بسيط حتى يرى الـClassifier الشكل والحدود بشكل أوضح.
Coral Reef AI • 04

## Slide 5
YOLO — دوره في النظام
YOLO لا يعرف نوع المرجانة؛ وظيفته تحديد المكان فقط
Input: صورة أو Frame → Output: Bounding Boxes حول target_coral
YOLO Input
Underwater image / video frame
YOLO Model
YOLO11n Stage 3
Single class: target_coral
YOLO Output
x1, y1, x2, y2
+ detection confidence
0.793
mAP@50
0.473
mAP@50:95
0.794
Precision
0.718
Recall
0.350
Best Conf
Coral Reef AI • 05

## Slide 6
تطورات YOLO — ما الذي أضفناه؟
التحسين لم يكن رقم Epochs فقط؛ كان تحليل أخطاء ثم تدريب موجه
Baseline
YOLO11n أولي
كشف عام للشعاب
Stage 2
Resolution أعلى
+ Underwater Augmentation
Stage 3
Small / Crowded
Targeted Sliced Fine-tune
Audit
Confidence sweep
+ Error analysis
الإضافات المهمة في Stage 3
Small Coral
شرائح موجهة للكائنات الصغيرة
Crowded Scenes
تركيز على الصور المتداخلة
Localization
تحليل Low-IoU و FN
Threshold
اختيار confidence حسب F1
النتيجة: YOLO Stage 3 أفضل توازن حاليًا، لكن ما زال الاختناق الأكبر في small/crowded coral.
Coral Reef AI • 06

## Slide 7
MobileNet — دوره في النظام
MobileNet لا يبحث في الصورة كلها؛ هو يرى Crop من YOLO ويحدد النوع
Input: Crop من Bounding Box + 10% Context → Output: نوع المرجانة من 6 Classes
Input Crop
BBox من YOLO
+10% Context
MobileNetV4 V3
288×288
Classification model
Output
Species Name
+ class confidence
0.901
Validation Accuracy
0.917
Validation Macro-F1
0.898
Test Accuracy
0.896
Test Macro-F1
0.854
Sarcophyton F1 Test
Coral Reef AI • 07

## Slide 8
تطورات MobileNet — ما الذي حسن النتيجة؟
أكبر قفزة جاءت من زيادة السياق وحفظ تفاصيل الـTexture
V1
224px
Exact GT Crop
Macro-F1 0.793
Refined
Gentle Fine-tuning
LR منخفض
Macro-F1 0.870
V2
Targeted improvement
Sarcophyton/Sinularia
Macro-F1 0.903
V3 Final
288px +10% Context
Hard Mining
Macro-F1 0.917
الإضافات النهائية في V3
+10% Context
رؤية حدود وشكل المرجانة
288px
تفاصيل أكثر من 224px
Hard Mining
إعادة وزن الأخطاء الصعبة فقط
Texture-safe Aug
بدون Blur/ضغط قوي
الخلاصة: الـClassifier أصبح قويًا؛ لذلك أي فقد في End-to-End غالبًا يأتي من Detection قبل التصنيف.
Coral Reef AI • 08

## Slide 9
YOLO + MobileNet معًا
هنا تظهر نتيجة الـPipeline الكاملة، وليس كل موديل وحده
YOLO Stage 3
Detect Coral
Box + Conf
+10% Context
Crop around Box
MobileNet V3
Species + Conf
Final Output
Box + Species
Correct End-to-End
239 / 354
E2E Species F1
0.709
Classifier on Matched
0.941
Detector Recall
0.718
تفسير النتيجة: إذا YOLO وجد المرجانة، MobileNet غالبًا يصنفها بشكل جيد. لذلك تحسين الـDetector هو الطريق الأسرع لرفع الـEnd-to-End.
Coral Reef AI • 09

## Slide 10
Video Inference — من V1 إلى V2
عالجنا مشكلة أن البوكس يختفي ويرجع أو الاسم يتغير بين الفريمات
V1
Frame-by-frame
بدون ذاكرة زمنية
Problem
Box Flicker
Species Flicker
V2
Tracking + Smoothing
Stable video output
إضافات V2 للفيديو
BoT-SORT
Track ID لكل مرجانة
BBox EMA
تثبيت حركة المربع
Class EMA
تثبيت اسم النوع
Gap Hold
يمسك البوكس 1–2 فريم
HQ
H.264
وأضفنا Unknown / Uncertain Coral عندما تكون ثقة الـClassifier ضعيفة أو الفرق بين Top-1 وTop-2 صغير.
Coral Reef AI • 10

## Slide 11
Current Status + Next Experiments
النسخة الحالية تعمل، والتجارب القادمة هدفها رفع سقف الدقة
Current Pipeline
YOLO11n Stage 3
+ MobileNetV4 V3
+ Video V2
Accuracy Candidate
RF-DETR Large
+ ConvNeXt-Small
Speed Candidate
YOLO26m
+ EfficientNetV2-S
هدف المقارنة القادمة: نعرف هل التحسن سيأتي من Detector أكبر، Classifier أكبر، أم من الجمع بين أفضل Detector وأفضل Classifier.
Main bottleneck
Small/Crowded Coral
Classifier status
Strong enough
Video status
Stable V2
Next goal
Higher E2E F1
Coral Reef AI • 11